## Slide 1: Sviluppo, implementazione e analisi comparativa dell'algoritmo di pure pursuit in ambienti di simulazione per la guida autonoma
Valutazione delle prestazioni di tracciamento in presenza di odometria ideale e rumorosa sotto differenti configurazioni sensoriali
Candidato:
Marco Tetsuya Stella
Relatore:
Prof. Giorgio Battistelli

## Slide 2: Introduzione e problema
Contesto applicativo: Robotica mobile in ambienti con o senza ostacoli.
Problema: Consentire la navigazione autonoma del robot garantendo un inseguimento stabile e preciso di un percorso preimpostato.
Soluzione: Implementazione dell’algoritmo Pure Pursuit in sinergia con la sensoristica di bordo (Odometria e LiDAR) per la stima della posa e il controllo in tempo reale del veicolo lungo il percorso pianificato.

## Slide 3: Modello cinematico e stima della posa
Modello cinematico (uniciclo)
Stato: q = [x, y, α]ᵀ
ẋ = v cos(α)
ẏ = v sin(α)
α̇ = ω
Discretizzazione di Eulero con (Δt=0.05s)
Simulazione LiDAR (Ray-Casting)
Ray-Casting: Simulazione dei fasci luminosi e calcolo geometrico dei punti di contatto.
Rilevamento Ostacoli: Misurazione della distanza dagli ostacoli fisici.
Output Sensoriale: Point Cloud (nuvola di punti) relativa al frame corrente.

## Slide 4: Punto di partenza e contributo della tesi
Contributi della Tesi
Algoritmo Pure Pursuit: Implementazione ed integrazione del controllo di inseguimento della traiettoria nel framework di simulazione.
Ambienti Deterministici: Generazione procedurale dei mondi virtuali in funzione diretta della geometria del percorso.
Odometria Rumorosa (Noisy Odometry): Modellazione del rumore del sensore odometrico per valutare la robustezza e la stabilità dell'algoritmo in condizioni realistiche.
Modulo Mappatura & Localizzazione
Simulatore 2D: Ambiente virtuale per la cinematica del robot mobile.
Algoritmo ICP (Scan-to-Map): Costruzione e aggiornamento incrementale della mappa tramite LiDAR.
Inizializzazione Odometrica: Stima preliminare della posa per velocizzare la convergenza dell'ICP.
Strategie Anti-Drift
Criteri di Accettazione: Filtraggio degli allineamenti basato su soglie di RMSE e conteggio corrispondenze.
Voxel Downsampling: Contenimento della dimensione della mappa mediante riduzione della densità dei punti.
Loop Closure (Keyframe-based): Eliminazione del drift e correzione topologica della mappa.

## Slide 5: Algoritmo di Pure Pursuit
Principio di Funzionamento
Ricerca del Punto di Mira (Lookahead Point): Individuazione del punto di intersezione tra la traiettoria pianificata e una circonferenza di raggio Ld (Lookahead Distance) centrata sul robot.
Calcolo della Velocità Angolare: Stima della curvatura dell'arco di cerchio necessario a raggiungere il punto di mira e generazione del comando di steering/velocità angolare ω.
Obiettivo: Inseguimento cinematico di una traiettoria predefinita.

## Slide 6: Algoritmo di Pure Pursuit
Passi del funzionamento: Orientamento assoluto verso il punto di mira (Ld):
Errore di orientamento () riferito al sistema di bordo:
(Calcolato tramite le funzioni trigonometriche per vincolare l'angolo nell'intervallo ) Legge di controllo del Pure Pursuit (calcolo della velocità angolare ):
Obiettivo: Inseguimento cinematico di una traiettoria predefinita.

## Slide 7: Esecuzione degli esperimenti e condizioni di arresto
ICP con inizializzazione odometrica
gating basato su:
numero minimo di corrispondenze
RMSE
plausibilità fisica della soluzione (soglie posizionali e rotazionali che dipendono dal numero di corrispondenze trovate)
Loop Closure basato su Keyframe
Tempo di Cooldown: Intervallo di attesa minimo
Gating basato su:
RMSE
fitness
valori massimi di correzione in termini di posizione e rotazione
Pure Pursuit:
Finestra di Ricerca (Search Window): Riduzione del campo di ricerca del punto di mira per prevenire il taglio delle curve e scorciatoie indebite sul percorso.
Criteri di Terminazione:
Tolleranza di Arresto (Stop Tolerance): 0,1m dal punto finale del percorso.
Gap Indice Massimo (Max Index Gap): Impedisce arresti prematuri quando il robot transita vicino al traguardo prima di aver completato il percorso.
Distanza Minima di Allontanamento (Min Leave Distance): Evita che la prova termini subito se il robot parte già vicino al traguardo.
Numero Massimo di Passi: 7000 iterazioni per limitare il tempo di simulazione ed evitare loop infiniti.

## Slide 8: Percorsi predefiniti
Valutazione dell'algoritmo su 12 percorsi predefiniti differenti per geometria e complessità.
Percorsi di test
percorsi standard (rettilinei, circonferenze, traiettorie ad otto e slalom)
percorsi complessi (scenari critici)

## Slide 9: Percorsi predefiniti tipologie ambienti
3 configurazioni di ostacoli
Tipo 1: Nessun Ostacolo
Tipo 2: Pochi Ostacoli
Tipo 3: Molti Ostacoli
Clearance: Distanza minima tra l'ostacolo e il percorso pianificato.
Tipologie di Ostacoli: circolari, rettangolari, poligonali
L’ampiezza massima del raggio LiDAR (r_max) varia in base all'ambiente.

## Slide 10: Tipologie di esperimenti effetuati
Parametri di Configurazione:
Modello Odometrico: Confronto tra odometria ideale (senza errore) e rumorosa (con rumore di misura).
Utilizzo Loop Closure: Valutazione delle prestazioni con e senza Loop Closure.
Distanza di Look-Ahead (Ld): Analisi parametrica impostata su tre valori: 0,2 m, 0,4 m e 0,6 m.
Metriche di valutazione:
Errore medio: media aritmetica degli scostamenti geometrici istantanei lungo il percorso.
Errore cumulato totale: somma complessiva delle deviazioni istantanee.
Numero totale di passi di simulazione: per valutare la durata della prova.
Profilo della traiettoria effettivamente seguita dal veicolo.

## Slide 11: Esperimento contapassi
Analisi del comportamento del robot al variare della distanza di look-ahead. All'aumentare della distanza di look-ahead:
Anticipo/taglio delle curve.
Riduzione del numero di passi necessari per completare il percorso.
Incremento dell'errore medio di inseguimento.
In caso di odometria ideale, nei tratti rettilinei il comportamento rimane invariato.

## Slide 12: Esperimento pista3 (due giri)
Vengono compiuti due giri per valutare l'efficacia dei meccanismi di Loop Closure. L'aumento della distanza di look-ahead porta a tagliare le curve. Per l'ambiente Type 1 l'effetto è ininfluente. Gli esperimenti nell'ambiente Type 2 sono stati effettuati con un valore di portata massima del raggio LiDAR (r_max) pari a 9 e 6 metri. Si evidenziano sia miglioramenti che peggioramenti utilizzando il Loop Closure. I risultati ottenuti in presenza di odometria rumorosa sono soggetti a una componente stocastica rilevante. Il passaggio da 9 a 6 metri di r_max porta a un aumento dell'errore medio. L’ambiente determina l’accuratezza della localizzazione.

## Slide 13: Conclusioni e sviluppi futuri
Conclusioni:
All'aumentare della distanza di look-ahead il robot taglia le curve e parti del percorso, con un conseguente aumento dell'errore medio e una riduzione del numero di passi necessari. (L'uso della search window riduce questo fenomeno).
Il meccanismo di Loop Closure può portare a dei miglioramenti in termini di errore medio.
La portata massima del LiDAR (r_max) influisce direttamente sulle prestazioni complessive.
Per gli scenari caratterizzati da odometria rumorosa, è necessario ripetere l'esperimento un numero elevato di volte per via della forte componente stocastica.
Sviluppi futuri:
Aggiunta di un modulo di Path Replanning così da permettere di ripianificare la rotta nel caso di ostacoli sul percorso.
Esperimenti su veicolo reale.

## Slide 14: Sviluppo, implementazione e analisi comparativa dell'algoritmo di pure pursuit in ambienti di simulazione per la guida autonoma
Candidato:
Marco Tetsuya Stella
Relatore:
Prof. Giorgio Battistelli